Die Linien einer technischen Zeichnung haben eine bestimmte Bedeutung. Sie sind genormt und Folgendes ist festgelegt:

–	die Benennung, die Form und die Anwendung;

–	die Linienbreite, eventuell Linienlängen und Linienzwischenräume;

–	die Zugehörigkeit zu Liniengruppen.

1.	Ordne die folgenden Linienarten, ihre Anwendung und ihre Breiten mithilfe der Zeichnung zu. 
–	breite Volllinie; Freihandlinie; schmale Volllinie; schmale Strichpunktlinie; Strichlinie; breite Strichpunktlinie 
–	Mittellinien; Bruchlinien; Bemaßungslinien und Schraffur; sichtbare Kanten und Umrisse; Schnittverlauf; 
	verdeckte Kanten und Umrisse 
–	0,3 mm; 0,5 mm; 0,7 mm

| Linienart | Anwendung | Breite |
| --- | --- | --- |
| breite Volllinie |  |  |
|  | Bruchlinien |  |
|  | Schnittverlauf | 0,7 mm |

2.	Zeichne die entsprechenden Linienarten in die rechte Spalte ein.

| breite Volllinie |  |
| --- | --- |
| schmale Volllinie |  |
| Freihandlinie |  |
| Strichlinie |  |
| schmale Strichpunktlinie |  |
| breite Strichpunktlinie |  |