Viele Gegenstände in unserer Umgebung lassen sich aufgrund ihrer Größe nicht auf der zur Verfügung stehenden Blattgröße, z. B. DIN A4, darstellen. Sie sind entweder zu groß oder auch zu klein. Um dieses Problem zu lösen, verwendet man beim technischen Zeichnen Maßstäbe. Der Maßstab ist das Verhältnis 
der in einer Zeichnung abgebildeten Maße zu den tatsächlichen Werkstückmaßen.

1.	Vervollständige folgende Tabelle zu den Maßstäben.

| Größe des Gegenstands in der Zeichnung (in mm) |  | 112 | 500 |  | 70 | 61,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewählter Maßstab | M 1 : 2 | M 1 : 1 |  | M 1 : 50 | M 100 : 1 |  |
| Originalgröße des Gegenstands (in mm) | 10 |  |  | 1 500 |  | 123 |

2.	Der Spannklotz wurde im Maßstab 1 : 5 gezeichnet. Ergänze die Maßzahlen.