| Antriebsrad (40 Zähne) | Übersetzung i (bei Abtrieb mit 30 Zähnen) | Anzahl der Umdrehungen am Abtriebsrad (30 Zähne) |
| --- | --- | --- |
| 1 Drehung | Abtrieb 30 Antrieb 40 i = 3 : 4 |  |
| 2 Drehungen |  |  |
| 3 Drehungen |  |  |
| 4 Drehungen |  |  |

[1]			[2]

1	In Abb. [1] siehst du eine Getriebekonstruktion mit vier Zahnrädern (20, 30, 40 und 50 Zähne). Baue sie nach 	und beantworte folgende Fragen:
	a) Welches Zahnrad dreht sich am schnellsten?	_____________________________________________
	b) Wie oft dreht sich das 40er-Zahnrad, 
	wenn du das 20er-Zahnrad 1-mal drehst?	___________________________________________________

	c) Wie oft dreht sich das 30er-Zahnrad, wenn du das 40er-Zahnrad 4-mal drehst? Fülle dazu die Tabelle 	[2] aus.
	d) Gib an, mit welchem Antriebs- und Abtriebsrad du eine möglichst große Übersetzung ins Langsame 	erreichst. Berechne die Übersetzung dazu.

	______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2	Beschreibe, wie die vier Zahnräder angeordnet sein müssen, damit eine Übersetzung ins Schnelle erfolgt. 
	Nenne möglichst viele verschiedene Kombinationen mit diesen Zahnrädern.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3	a) In Abb. [3] siehst du eine Getriebekonstruktion mit sieben Zahnrädern. Kennzeichne das Antriebs- und 
das Abtriebsrad. Handelt es sich um eine Übersetzung ins Schnelle oder ins Langsame?

______________________________________________________________________________________

b) Zeichne die Drehrichtung des Abtriebsrades in der Abbildung ein.

c) Vertausche das Antriebs- und Abtriebsrad. Beschreibe, wie sich die Übersetzung und die Drehrichtung dadurch ändern.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

[3]