Nur der Einsatz der richtigen Säge ermöglicht einen guten Schnitt. Sägeversuche sollen dir zeigen, welche Säge für welchen Zweck am besten geeignet ist:

Dazu zeichnest du auf einem Brettchen quer zur Maserung in etwa 2 cm Abstand 4 durchgehende Linien und auf einem anderen Brettchen in Richtung der Maserung nochmals dasselbe. Säge die Brettchen jeweils entlang der Linien mit einer der unten gezeigten Sägen durch und untersuche die Qualität des Schnitts.

1.	Vervollständige die Tabelle.

| Benenne die Säge. | Zeichne die Zähneform und gib an, in welcher Richtung das Sägeblatt arbeitet. | Beurteile die Qualität des Schnitts. | Gib die Verwendung der Säge an. |
| --- | --- | --- | --- |

2.	Finde heraus, wozu die Schränkung der Zähne dient und kreuze Zutreffendes an.

|  | falsch | richtig |
| --- | --- | --- |
| Geschränkte Sägeblätter ergeben einen breiteren Sägeschnitt; das Sägeblatt klemmt nicht so schnell. |  |  |
| Ein geschränktes Sägeblatt schneidet schneller. |  |  |
| Die breitere Sägefuge ermöglicht eine leichte Korrektur der Schnittrichtung. |  |  |
| Nur geschränkte Blätter kann man nachschleifen. |  |  |
| Geschränkte Sägeblätter kann man nur in Weichholz einsetzen. |  |  |
| Für feine Schnitte sind die Blätter nur wenig geschränkt. |  |  |