Claudia soll eine Werkzeugkiste herstellen. Dazu muss sie Bretter im rechten Winkel miteinander verbinden. Welche Fügetechnik am besten geeignet ist, hängt von den Ansprüchen ab, die sie an die Werkzeugkiste stellt. Ein wichtiger Punkt ist die Haltbarkeit der Verbindung. Aber auch der Arbeitsaufwand bei der Herstellung, das Aussehen und die Lösbarkeit der Verbindung spielen eine Rolle.

| Arbeitet in vier Gruppen (A, B, C und D). Jede Gruppe stellt aus Leisten (250 mm x 40 mm x 28 mm) vier Eckverbindungen her: geleimt, genagelt, geschraubt und gedübelt. Wie die Verbindungen herzustellen sind, könnt ihr im Technikbuch nachlesen. Auf der waagrechten Leiste schlägst du 20 mm vor dem Ende einen Nagel, den Fixierpunkt für den Prüfeimer, ein. Er wird dort eingehängt und so lange mit Kies gefüllt, bis die Leiste an dieser Stelle 20 mm nach unten gezogen worden ist. Das Gewicht des gefüllten Eimers kann mit der Personenwaage ermittelt werden. 1. Vermute, welche Holzverbindung am besten hält. |  |
| --- | --- |
| Meiner Meinung nach hält die |  | die größte Belastung aus. |

2.	Überprüfe deine Vermutung durch Versuche. Zu jeder Verbindungsart führt jede Gruppe einen Versuch durch. Ermittelt anschließend jeweils den Durchschnittswert.

| Verbindung durch | Leimen | Nageln | Schrauben | Dübeln |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtsanzeige der Waage in kg | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Durchschnittswert |  |  |  |  |

3.	Stimmt euer Versuchsergebnis mit deiner Vermutung überein?

4.	Beurteile die Verbindungen nach weiteren Kriterien. Kreuze an:

| Verbindung durch | Leimen | Nageln | Schrauben | Dübeln |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsaufwand bei der Herstellung | klein groß |  | klein groß |  | klein groß |  | klein groß |  |
| Beeinträchtigung des optischen Eindrucks | gering stark |  | gering stark |  | gering stark |  | gering stark |  |
| Lösbarkeit der Verbindung | gut lösbar unlösbar |  | gut lösbar unlösbar |  | gut lösbar unlösbar |  | gut lösbar unlösbar |  |

5.	Einigt euch auf eine Verbindungsart für Claudias Werkzeugkiste. Begründet eure Entscheidung.