|  | Du möchtest wissen, wie bei einer Wanderung oder Fahrradtour der Weg verläuft, wo es bergauf und bergab geht, ob das Gelände steil oder flach ist und wie groß die Höhenunterschiede sind. Wenn du weißt, wie man ein Höhenprofil in Google Earth erstellt, kannst du dies alles erkunden und in deine Planungen mit einbeziehen. Jeder Punkt eines Satelliten- oder Luftbildes hat in Google Earth die Angabe über seine Höhe über dem Meeresspiegel gespeichert. Wenn du dich mit dem Mauszeiger über einen Ort bewegst, dann kannst du in der Statusleiste die Angabe Höhe (also Höhe über dem Meeresspiegel) ablesen. Zeichnet man eine Linie oder einen Pfad und lässt sich ein Höhenprofil anzeigen, so erstellt das Programm ein Diagramm, auf dem auf der x-Achse die Entfernung und auf der y-Achse die Höhe über dem Meeresspiegel angezeigt wird. |
| --- | --- |
|  | Informationen im Höhenprofil und entlang des Pfads/der Linie erhältst du indem du im Höhenprofil den Mauszeiger an die entsprechende Stelle bewegst. Ein großer roter Pfeil im 3D-Viewer zeigt dir die Position im Bild an und informiert dich über: die Höhe (über dem Pfeil), die Steigung (die Zahl ist positiv) oder das Gefälle (die Zahl ist negativ) in Prozent und wie weit du vom Startpunkt entfernt bist (links vom Pfeil). |
|  | 1. Erstelle einen Pfad oder eine Linie entlang des gewünschten Profils (vgl. 2.6 a. und b.). |  |  |
|  | 2. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Ebene der erstellten Linie oder des erstellten Pfades im Fenster <Orte>. |  |  |
|  | 3. Wähle im Aufklapp-Menü unter Bearbeiten <Höhenprofil anzeigen> aus. |  |  |
|  | 4. Das Höhenprofil lässt sich überhöhen bzw. einebnen, indem man mit gedrückter linker Maustaste den oberen Rand der Höhenprofil-Anzeige nach oben bzw. nach unten zieht. |  | Google Earth |
|  |  |  | Extrem- und Durchschnittswerte zum Höhenprofil: Maximale Steigung und Gefälle, durchschnittliche Steigung, minimale und maximale und durchschnittliche Höhe, Höhendifferenz (Höhenmeter nach oben und nach unten) in eingezeichneter Richtung. |
|  | Google Earth |
|  | Der Weg auf den Vesuv: Höhenprofil entlang des Pfades (Quelle: Google Earth) Das Höhenprofil kann nur als Bild (Screenshot) zusammen mit dem Bild im 3D-Viewer gespeichert werden (vgl. Tutorial 2.3). |
|  | Aufgaben |
|  | 1 Erstelle einen Pfad und dann daraus ein Höhenprofil für einen dir bekannten Weg (z. B. Fahrradstrecke, Reit-Strecke, Strecke zu einer Mitschülerin / einem Mitschüler usw.). Bestimme die Länge des Wegs und die auf diesem Weg steilste und flachste Stelle. |
|  | 2 Erstelle von einer der Hauptrouten auf den Mount Everest ein Höhenprofil (Hauptrouten auf den Mount Everest zu betrachten unter: http://www.zdf.de/ZDFzeit/mythos-mount-everest-28085694.html → Infografik: Die Hauptrouten auf den Mt. Everest) |
|  | 3 Erstelle von einer dir bekannten Landschaft ein Höhenprofil, zum Beispiel vom höchsten Berg in deinem Bundesland, einem tief eingeschnittenen Flusstal usw. |
|  | 4 Erstelle ein Höhenprofil/Querprofil über ein von dir ausgewähltes Gebirge hinweg (z. B. Himalaya, Anden usw.). |
|  | 5 Erstelle ein Querprofil von Deutschland in Nord-Süd-Richtung und bezeichne die im Profil erscheinenden Erhebungen. |
|  | Tipp Zum Teil ist es bei Satelliten- und Luftbildern schwierig, einen Weg zu erkennen, den man als Pfad für ein Höhenprofil nachzeichnen möchte, weil die Aufnahme im Sommer gemacht wurde und die Bäume eine dichte Laubbedeckung haben. Eventuell gibt es eine Herbst- oder Winteraufnahme, die einen Blick ohne Laub auf die Wege gestattet. Nutze dafür das historische Bildmaterial (vgl. Tutorial 2.4.). |